Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Спасское

муниципального района Приволжский

от 01.07.2022 г. № 31

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Спасское

муниципальногорайона ПРИВОЛЖСКИЙ

самарской области

НА ПЕРИОД С 2022 ПО 2033 годы

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2022 по 2033 годы | 6 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский | 9 |
| 2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения | 9 |
| 2.2. Характеристика существующего состояния систем водоотведения | 11 |
| 2.3. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения | 11 |
| 2.4. Характеристика существующего состояния систем электроснабжения | 12 |
| 2.5. Характеристика существующего состояния систем газоснабжения | 13 |
| 2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 14 |
| 3. Перспективы развития сельского поселения Спасское и прогноз спроса на коммунальные услуги | 16 |
| 3.1. Общие положения | 16 |
| 3.2. Динамика и прогноз численности населения | 16 |
| 3.3. Прогноз развития застройки | 17 |
| 3.4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 18 |
| 4. Перечень мероприятий и целевых показателей | 21 |
| 4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры | 21 |
| 4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 23 |
| 5.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой | 24 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 30 |
| Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 30 |
| 2.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Спасское | 30 |
| 3.Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры | 31 |
| 3.1.Водоснабжение | 31 |
| 3.2. Водоотведение | 32 |
| 3.3.Электроснабжение | 32 |
| 3.4.Газоснабжение | 32 |
| 3.5.Сбор и вывоз ТКО | 32 |
| 4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 33 |
| 5.Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры | 34 |
| 6.Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 34 |
| 7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | 35 |
| 8.Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры | 35 |
| 9.Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | 40 |
| 10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 42 |
| 11.Управление программой | 42 |

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2022 по 2033 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское

муниципального района Приволжский Самарской области

на период с 2022 по 2033 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2022 по 2033 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области |
| Соисполнители программы | МУП "Вода-16" ПАО "Самароэнерго" ООО "Газпром межрегион Самара" Прочие подрядные организации ПАО "МРСК Волги" |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Спасское. 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Спасское |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2022–2035гг: первый этап – с 2022 года по 2025 год (ежегодно); второй этап – с 2026 года по 2033 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2022-2033 годы составляют – 172 692,5 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб; -областной бюджет – 0,0 тыс. руб; -бюджет МО – 35 810,0 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 136 882,5 тыс.руб; - внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 57 620,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО – 28 810,0 тыс. руб.; - бюджет эксплуатирующей организации – 28 810,0 тыс. руб. Водоотведение – 10 000,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет эксплуатирующей организации – 10 000,0 тыс.руб. Электроснабжение – 11 362,5 тыс. руб., в том числе: - бюджет эксплуатирующей организации– 11 362,5 тыс.руб. Газоснабжение–86 710,0 тыс. руб. -бюджет эксплуатирующей организации – 86 710,0 тыс. руб. Сбор и вывоз ТКО – 7000,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО – 7000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский

Население и организации сельского поселения Спасское обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО «Самараэнерго» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП "Вода-16" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП "Вода-16" |  |  |
| Газоснабжение | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТКО | ООО "ЭкоСтройРесурс" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть в 2-х населенных пунктах из трех: с. Спасское и п. Томанский.

Система и структура водоснабжения сельского поселения Спасское зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.

с.  Спасское

Централизованное водоснабжение села обеспечивается  из двух артезианских  скважин (Скв.№2 и Скв. №3).  Так же на территории села расположена скважина №1 (Водозабор АЗС Исток) которая не работает, в связи с тем, что находится в резерве.  Водозаборы работают  круглогодично, в течении суток по графику 12 часов в сутки.

В схему водоснабжения включена водонапорная башня                                        (расположенная в юго-восточной части села), откуда вода подается в сеть. Протяженность сетей водоснабжения 10130,25 м.

п.  Томанский

Централизованное водоснабжение поселка осуществляется из подземных  водозаборов, состоящих из двух скважин, оборудованных насосами марки  ЭЦВ.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 5930,0 м. Износ сетей   92%.

На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Вода используется на хоз-бытовые нужды и  полив. Пожаротушение предусмотрено из.р. Волга.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении Спасское  осуществляет  Муниципальное Унитарное Предприятие  "Вода-16" (МУП "Вода-16").

Таблица 2 - Характеристика водозаборных сооружений

| Наименование водозабора | Дебит, м3/час | Марка насоса | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 3 (Спасское в/з совхоза Галакт.колбасный цех) | 10 | ЭЦВ6-10-110 | 60 | 1991 |
| Скважина № 1 (в/з АЗС Исток) | 6,0 | - | 60 | 1985 |
| Скважина № 2 (в/з АЗС Исток) | 6,0 | ЭЦВ6-10-100 | 60 | 1991 |
| Скважина № 1 (Томанский, в/з ул. Центральная) | 4,0 | ЭЦВ6-10-110 | 32 | 1986 |
| Скважина № 3 (Томанский, в/з ул. Полевая) | 12,0 | ЭЦВ6-10-90 | 60 | 2015 |

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении Спасское осуществляет МУП "Вода-16". На территории сельского поселения выделяется одна эксплуатационная зона, охватывающая один населенный пункт, имеющий централизованную систему водоснабжения.

Таблица 3 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Спасское | п. Томанский |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 54,11 | 6,922 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 3,5403 | 0,4528 |
| Количество водозаборов | ед. | 3 | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 16,060 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 83 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  |  |  |
| Население | % | 80 | 65 |
| муниципальные предприятия | % | 95 | 100 |
| прочие предприятия | % | 95 | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 2,66 |

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Спасское   есть только в с. Спасское по ул. РТС  у 9,3  % населения.

Трубопроводы канализационной сети с. Спасское выполнены из труб ПНД, диаметром от 110 до 160 мм и чугун диаметром 300 мм. Общая протяженность  канализационных сетей - 1,291 км. Износ 92%.

Очистные сооружения на территории сельского поселения Спасское отсутствуют. Сброс сточных вод осуществляется в канализационную сеть с. Приволжье и далее по канализационной сети с. Приволжье  поступают на очистные сооружения и после  очистки сбрасываются на р. Волга.

Дождевая канализация на территории сельского поселения Спасское  отсутствует. Удаление  дождевых  и талых вод осуществляется по дорогам с твердым покрытием и по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги и водоемы.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории сельского поселения Спасское действует централизованная система  теплоснабжения от котельной №1 ООО "Сам-РЭК - Эксплуатация":

- Котельная № 1  (с. Приволжье, ул. Парковая), температурный график – 95/70 oС, система теплоснабжения – двухтрубная.

Также на территории сельского поселения  Спасское действуют системы теплоснабжения, снабжающие тепловой энергией общественных потребителей, которые эксплуатируются и принадлежат потребителям:

с. Спасское

- котельная СДК "Спасское";

- котельная Школа- сад с. Спасское;

- котельная Д/сад "Аленький цветочек" ул. РСТ;

- котельная Д/сад "Солнечный лучик";

- котельная ПМПИ

п. Томанский

- котельная школа-сад пос. Томанский ул. Томана;

- котельная школа-сад пос. Томанский ул. Центральные.

Таблица 4 - Характеристика источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ООО "Сам-РЭК Эксплуатация" | 6,5 | Eurotherm 7/115 | 2 | 20,87 | Природный газ |
|  | 3,94 | Eurotherm4/115 | 2 |  |  |
| Котельная СДК "Спасское" | 0,02 | АОГВ-29 | 1 | 0,02 | Природный газ |
| Котельная Школа- сад с. Спасское | 0,021 | КСТГВ-25 | 1 | 0,021 | Природный газ |
| Котельная д/с "Аленький цветочек" | 0,04 | Микро 50 | 1 | 0,04 | Природный газ |
| Котельная д/с "Солнечный лучик" | 0,04 | Микро 50 | 1 | 0,04 | Природный газ |
| Котельная ПМПИ | 0,086 | Микро 100 | 1 | 0,126 | Природный газ |
|  | 0,04 | Микро 50 | 1 |  |  |
| Котельная Школа- сад пос. Томанский ул. Томана | 0,01 | АОГВК-11.6-3 | 1 | 0,01 | Природный газ |
| Котельная Школа- сад пос. Томанский ул. Центральная | 0,01 | АОГВК-11.6-3 | 1 | 0,01 | Природный газ |

Индивидуальные источники тепловой энергии находящиеся в частной собственности служат для отопления индивидуальных жилых домов (1,2-х этажные жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы находящиеся в муниципальной собственности служат для отопления отдельностоящих административных или общественных зданий.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передачи, т.к. нет внешних потерь при транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Услуги электроснабжения сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский предоставляет ПАО "Самараэнеро". Электросетевое хозяйство находится в эксплуатации  двух электросетевых компаний ПАО "ССК" и ПАО "МРСК Волги", которые обслуживают трансформаторные подстанции (ТП) и линии электропередач (ЛЭП) на всех улицах сельского поселения Спасское.

Все населенные пункты сельского поселения Спасское обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение осуществляется по опорам ВЛ-10 кВт к ТП с дальнейшей разводкой к потребителям. Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Таблица 5 - Данные линий электропередач сельского поселения Спасское

| Сооружения, характеристика | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ЛЭП ВЛ 110кВ | 29 км |
| ЛЭП ВЛ 10кВ | 10 км |
| ЛЭП ВЛ 0,4 | 36 км |

Таблица 6 - Показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 155 км |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | н/д |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | н/д |
| Населению | тыс. кВт/ч | 1613,712 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 528,534 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 2674,323 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | человек | 1878 |
| Охват населения электроэнергией | % | 100 |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Потребителями газа являются: население  использующие газ на  хозбытовые цели и источники теплоснабжения, использующие газ в качестве топлива.

Центральным газоснабжением обеспечены: с. Спасское и пос. Томанский.

Уличные газопроводы низкого давления - стальные, различных диаметров, проложены подземно и надземно на опорах и  по фасадам зданий. Централизованным газоснабжением обеспечены 50,3% (995 человек).

Подача газа потребителям осуществляется через два ГРПШ. Данные о характеристике ГРПШ отсутствуют.

Таблица 7 - Основные характеристики системы газоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация газа | тыс. м3/год |  |
| Общая протяженность сетей | км | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 995 |
| Удельное потребление газа | м3/сут чел |  |
| Доля потребителей с газовыми счетчиками: |  |  |
| Население | % | 100 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения | % | 49,7 |

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

С 1 января 2019 года  в Самарской области работает  региональный оператор  по обращению с твердыми коммунальными отходами  ООО "ЭкоСтройРесурс".  По результатам конкурсного отбора организации на 9 лет присвоен статус регионального оператора.

На 01.01.2022 г. охват населения сельского поселения Спасское планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов составляет 100 %.  В сельском поселении Спасское вывоз ТКО  осуществляется по графику контейнерным   способом.

Вывоз мусора из контейнеров накопителей осуществляется на основании условий заключенных Договоров и санитарных норм.

Данные о существующих контейнерных площадках отсутствуют.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения. Нормы накопления  ТКО утверждены Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 804 от 19.12.2016 г. "Об утверждении нормативов твердых коммунальных отходов на территории Самарской области".

Таблица 8 - Перспективный объем  образования ТКО

| Наименование объекта | Единица измерения | Количество единиц сущ/перспек. | Утвержденная норма накопления ТКО | Годовой объем образования ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | Сущ. | Перспек. |
| Население |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1 прожив. | 1878/2574 | 1,95 | 3662,1 | 5019,3 |
| Итого: |  |  |  | 3662,1 | 5019,3 |
| Организации торговли |  |  |  |  |  |
| Продовольственные магазины | 1 кв. м общей площади | 490/490 | 1.16 | 568,4 | 568,4 |
| Дошкольные и учебные организации |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 ребенок | 200 | 0.53 | 106 | 106 |
| Общеобразовательные организации | 1 учащийся | 600 | 0.23 | 138 | 138 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещ./год | 55 | 0,15 | 8,25 | 8,25 |
| Культурно-развлекательные, спортивные организации |  |  |  |  |  |
| Дворцы культуры, дома творчества, дома культуры | 1 место | 200/600 | 0,22 | 44 | 132 |
| Административные, офисные учреждения, конторы | 1 сотрудник | 12 | 1,16 | 13,92 | 13,92 |
| Итого: |  |  |  | 4540,67 | 5985,87 |

Определение необходимого количества контейнеров для ТКО.

Расчет производим по формуле:

N = (H * m * K4) / (Vk * К6), где

N - потребное количество контейнеров, шт.;

H -  расчетно-суточное накопление ТКО, м 3

m - периодичность вывоза ТКО, сут;

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3;

К6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Таблица 8 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для сельского поселения Спасское при ежедневном вывозе ТКО

| Среднесуточное накопление (сущ. /перспектива) | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Персп. | Сущ. | Персп. |
| 15,55/20,5 | 24 | 32 | 16 | 22 |

Таблица 9 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для сельского поселения Спасское при вывозе ТКО один раз в неделю

| Среднесуточное накопление (сущ. /перспектива) | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Персп. | Сущ. | Персп. |
| 108,85/143,5 | 168 | 224 | 112 | 154 |

Данные о существующем контейнерном парке отсутствуют.

3. Перспективы развития сельского поселения Спасское и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Сельское поселение Спасское расположено в центральной части Приволжского района. Протяженность сельского поселения:  с севера на юг 12 км; с запада на восток 26 км.

Поселение граничит с сельским поселением Приволжье, сельским поселением Заволжье, сельским поселением Ильмень.

В отношении речной сети расположено частично по берегу реки Волги. Всего площадь территории сельского поселения Спасское составляет – 11803 га. Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 9535 га: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

В состав сельского поселения Спасское входят три населённых пункта: с. Спасское, п. Садовый и п. Таманский.

3.2.Динамика и прогноз численности населения

Численность населения сельского поселения Спасское по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 1 878  человека. Здесь проживает 8,4 % населения муниципального района Приволжский.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел | Динамика численности населения (2022/2017 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2022 | Абсолютное изменение, чел. | Относительное изменение, % |
| с. Спасское | 1390 | 1385 | -5 | -0,36 |
| п. Садовый | 65 | 62 | -3 | -4,6 |
| п. Таманский | 429 | 431 | -2 | -0,47 |
| Итого: | 1884 | 1878 | -6 | -0,32 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

- моложе трудоспособного возраста - 349 чел. (18,6%);

- трудоспособного возраста - 1059 чел (56,4 %);

- старше трудоспособного возраста - 470 чел (25%).

В существующем генеральном плане сельского поселения Спасское, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: развитие жилой зоны на следующих площадках:

с. Спасское

- на площадке № 1, расположенной в северной части населенного пункта с восточной стороны ул. Крестьянская, общей площадью территории – 21,7 га (планируется размещение 68 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 10,2 тыс. кв.м, расчетная численность населения –238 человек);

Пос. Томанский

- на площадке № 3, расположенной в северо – восточной поселка Томанский, общей площадью территории – 27,6 га (планируется размещение 131 участка под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 19,65 тыс. кв.м, расчетная численность населения – 458 человек).

Развитие жилых зон в границах пос. Садовый не планируется.

Увеличение численности населения планируется на 696 человек и составит к концу расчетного срока 2574 человек.

3.3. Прогноз развития застройки

В сельском поселении Спасское существующий жилой фонд представлен индивидуальными домами и секционной застройкой.

Площадь жилищного фонда на 2022 год составляет 37,68 тыс. м2.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 2,8).

Таблица 3 – Перспективный объем жилищного фонда

| п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2033 г) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 55,08 |
| 2 | Население | чел. | 2574 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 27,0 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 37,68 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 17,4 |

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 12 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с учетом развития территории в соответствии с генеральным планом

| Показатели | Ед. изм. | 2021 (базовый) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 4816,57 | 4894,78 | 4972,99 | 5051,2 | 5129,411 | 5207,621 | 5285,83 | 5676,828 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 1613,712 | 1691,923 | 1770,133 | 1848,343 | 1926,553 | 2004,763 | 2082,973 | 2473,97 |
| бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 528,534 | 528,534 | 528,534 | 528,534 | 528,534 | 528,534 | 528,534 | 528,534 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 2674,324 | 2674,324 | 2674,324 | 2674,324 | 2674,324 | 2674,324 | 2674,324 | 2674,324 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2021 г.) | % | 100 | 101,6 | 103,2 | 104,8 | 106,02 | 107,62 | 109,74 | 117,86 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 61,034 | 64,75 | 68,66 | 72,47 | 76,28 | 80,086 | 83,8957 | 106,766 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м³ | 48,158 | 51,87 | 55,78 | 59,59 | 63,4 | 67,21 | 71,02 | 93,89 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 12,8757 | 12,8757 | 12,8757 | 12,8757 | 12,8757 | 12,8757 | 12,8757 | 12,8757 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2020г.) | % | 100 | 106,1 | 112,5 | 118,74 | 124,98 | 131,22 | 137,46 | 174,93 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м³ | 7,665 | 7,665 | 7,665 | 7,665 | 7,665 | 7,665 | 7,665 | 7,665 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 2237,84 | 2341,29 | 2444,74 | 2548,19 | 2651,64 | 2755,09 | 2858,54 | 3375,8 |
| в т. ч. |  |
| населению | тыс. м³ | 1158,0 | 1261,45 | 1364,9 | 1468,35 | 1571,8 | 1675,25 | 1778,7 | 2295,96 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 379,25 | 379,25 | 379,25 | 379,25 | 379,25 | 379,25 | 379,25 | 379,25 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 700,59 | 700,59 | 700,59 | 700,59 | 700,59 | 700,59 | 700,59 | 700,59 |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 104,6 | 109,25 | 113,9 | 118,5 | 123,11 | 127,74 | 150,85 |
| УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО | м³ | 4540,67 | 4671,75 | 4802,3 | 4933,91 | 5064,99 | 5196,07 | 5327,15 | 5985,87 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (ООО "СамРЭК-Эксплуатация") |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,503 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области:

1.Отопление: 0,03 Гкал/м2площади  - в отопительный период;

0,0161 Гкал/м2 площади  - при оплате равными долями в течении года;

2.Холодное водоснабжение – 3,86 куб/чел*мес.;

3. Газоснабжение:

-  приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения -  11,5 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 30 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения – 17,5 куб/чел*мес.;

-  отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками – 8,5  куб/м2 в мес.;

4.  Электроснабжение – 103 кВт/час/ чел*мес.

5.Сбор и вывоз ТКО:

- частный сектор - 2,7 м3/ чел*год;

Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СП 131.1330.2020 «Строительная климатология»).

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселения Спасское возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 13 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| 1 | Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВА с. Спасское на площадке № 1L=0,15 км | 2023-2033 |
| 2 | Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВА пос. Томанский на площадке № 3L=0,125 км | 2023-2033 |
| 3 | Строительство воздушной линии электропередачи 35кВАпос. Томанский на площадке № 3 L=0,3 км | 2023-2033 |
| 4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с. Спасское на площадке № 1мощность - 1х160 кВА – 2шт., коэффициент загрузки трансформаторов – 0,48 | 2023-2033 |
| 5 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с. Спасское в районе очистных сооружений мощность - 1х63 кВА – 1 шт., коэффициент загрузки трансформаторов – 0,36 | 2023-2033 |
| 6 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции поселок Томанский на площадке № 3мощность - 1х160 кВА – 2 шт., коэффициент загрузки трансформаторов – 0,36 | 2023-2033 |
| Водоснабжение |
| 7 | Строительство водопроводной сети в с. Спасское на Площадке №1 L=2,8км | 2026-2033 |
| 8 | Реконструкция водопроводной сети в существующей застройке в с. Спасское L=9,0км | 2023-2033 |
| 9 | Строительство водопроводной сети в п. Томанский на площадке № 3 L=3,8км | 2023-2033 |
| 10 | Реконструкция водопроводной сети в существующей застройке в пос. Томанский L=3,5км | 2023-2033 |
| 11 | Строительство водозабора в с. Спасское на северо-востоке площадке №1 | 2023-2033 |
| Водоотведение |
| 12 | Реконструкция канализационного очистного сооружения в с. Спасское, производительность 230 м3/сут. | 2023-2033 |
| Газоснабжение |
| 13 | Строительство газопроводной сети в с. Спасское в северной части села Спасское, с восточной стороны ул. Крестьянская L=0,35 км | 2023-2033 |
| 14 | Строительство газопроводной сети восточнее с. Спасское L=14,1 км | 2023-2033 |
| 15 | Строительство газопроводной сети северо-восточной части пос. Томанский L=5,6 км | 2023-2033 |
| 16 | Строительство шкафного газорегуляторного пункта в пос. Томанский на площадке № 3, производительность 160 м3/час | 2023-2033 |
| Сбор и вывоз ТКО |
| 17 | Строительство площадки для временного хранения твердых бытовых отходов в п.Томанский в юго-восточное части населенного пункта на площадке № 4 | 2023-2033 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 14

|  | Показатель | Ед. изм. | 2021 (базовый) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 97,4 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 97,9 | 98 | 98,2 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 50 |
| 2 | Водоотведение |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 97 |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 73,9 | 74,2 | 74,5 | 74,8 | 75,1 | 75,4 | 77,9 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | н/д | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Электроснабжение |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Теплоснабжение |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 75 | 72,8 | 70,6 | 68,3 | 65,6 | 55 | 55 |
| 6 | Система сбора и вывоза ТКО |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 15 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский на 2022 – 2033 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| 1 | Строительство водопроводной сети в с. Спасское на Площадке №1 L=2,8км | 8960,0 |  |  |  |  |  | 8960,0 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети в существующей застройке в с.Спасское L=9,0км | 25200,0 |  | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 8400,0 |
| 3 | Строительство водопроводной сети в п. Томанский на площадке № 3 L=3,8км | 12160,0 |  |  |  |  |  | 12160,0 |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети в существующей застройке в пос. Томанский L=3,5км | 9800,0 |  |  |  | 2450,0 | 2450,0 | 4900,0 |
| 5 | Строительство водозабора в с. Спасское на северо-востоке площадке №1 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |
|  | Итого: | 57620,0 | 0,0 | 4200,0 | 5700,0 | 6650,0 | 6650,0 | 34420,0 |

Таблица 16 – Инвестиционные проекты по водоотведению сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский на 2022 – 2033 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| 1 | Реконструкция канализационного очистного сооружения в с. Спасское, производительность 230 м3/сут. | 10000,0 |  |  |  |  |  | 10000,0 |

Таблица 17 – Инвестиционные проекты по электроснабжению сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский на 2022 – 2033годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
|  | Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВА с. Спасское на площадке № 1L=0,15 км | 225,0 |  |  |  | 225,0 |  |  |
|  | Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВА пос. Томанский на площадке № 3 L=0,125 км | 187,5 |  |  |  |  | 187,5 |  |
|  | Строительство воздушной линии электропередачи 35кВА пос. Томанский на площадке № 3 L=0,3 км | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 |  |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с. Спасское на площадке № 1мощность - 1х160 кВА – 2шт., коэффициент загрузки трансформаторов – 0,48 | 4000,0 |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с. Спасское в районе очистных сооружений мощность - 1х63 кВА – 1 шт., коэффициент загрузки трансформаторов – 0,36 | 2500,0 |  |  |  |  |  | 2500,0 |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции поселок Томанский на площадке № 3мощность - 1х160 кВА – 2 шт., коэффициент загрузки трансформаторов – 0,36 | 4000,0 |  |  |  |  |  | 4000,0 |
|  | Итого: | 11362,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2225,0 | 2637,5 | 6500,0 |

Таблица 19 – Инвестиционные проекты по газоснабжению сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский на 2022 – 2033 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| 1 | Строительство газопроводной сети в с. Спасское в северной части села Спасское, с восточной стороны ул. Крестьянская L=0,35 км | 1470,0 |  |  | 1470,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство газопроводной сети восточнее с. Спасское L=14,1 км | 59220,0 |  |  | 8460,0 | 8460,0 | 8460,0 | 33840,0 |
| 3 | Строительство газопроводной сети северо-восточной части пос. Томанский L=5,6 км | 23520,0 |  |  |  | 7840,0 | 7840,0 | 7840,0 |
| 4 | Строительство шкафного газорегуляторного пункта в пос. Томанский на площадке № 3, производительность 160 м3/час | 2500,0 |  |  |  |  |  | 2500,0 |
|  | Итого: | 86710,0 | 0,0 | 0,0 | 9930,0 | 16300,0 | 44180,0 | 35311,0 |

Таблица 20 – Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский на 2022 – 2033 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| 1 | Строительство площадки для временного хранения твердых бытовых отходов в п.Томанский в юго-восточное части населенного пункта на площадке № 4 | 7000,0 |  |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  |
|  | Итого: | 7000,0 |  |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  |

Таблица 21 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 57620,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  | 2100,0 | 2850,0 | 3325,0 | 3325,0 | 17210,0 | 28810,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  | 2100,0 | 2850,0 | 3325,0 | 3325,0 | 17210,0 | 28810,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Водоотведение | 10000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Газоснабжение | 86710,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  | 9930,0 | 16300,0 | 44180,0 | 35311,0 | 86710,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Электроснабжение | 11362,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  | 2225,0 | 2637,5 | 6500,0 | 11362,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Сбор и вывоз ТКО | 7000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  | 7000,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Как видно из таблицы 21, из общей суммы финансирования Программы 20,74 % (35 810,0 тыс. руб.) предполагается финансировать  из средств муниципального образования и 79,26  % (136 882,5 тыс. руб.) предполагается из средств эксплуатирующей организации и 34,3% .

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану на 2033 год прогнозируется увеличение численности населения на 37%, за счет освоения резервной территории (Площадка №1 (с. Спасское) и Площадка №3 (пос. Томанский) в соответствии с генеральным планом. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится, за счет присоединения новых абонентов.

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, канализационные,  электрические, тепловые и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики сельского поселения Спасское.

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Спасское

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Спасское и приведены в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 23– Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в поселении; |
| 3 | Теплоснабжение | - повышение качества и надежности теплоснабжения в поселении; |
| 4 | Газоснабжение | - обеспечение новые районы развития системой газоснабжения |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | повышение качества и надежности сбора и вывоза ТКО; обустройство контейнерных площадок по СанПиН |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении Спасское сети имеют износ более 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2. Водоотведение

В сельском поселении Спасское система водоотведения отсутствует у 90,7% населения, что является большой проблемой для сельской местности.  Также существующая КОС имеет 100% износа, что приводит к загрязнению окружающей среды.

3.3. Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения Спасское бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4. Газоснабжение

1. Отсутствие системы газоснабжения у 47% населения.

3.5. Сбор и вывоз ТКО

1.Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

3. Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

-выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

-за счет средств бюджета поселения;

-за счет целевых программ.

Также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

-за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 24 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения,% |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 97,4 | 98,2 |
| Централизованное водоотведение | 9,3 | 9,3 |
| Централизованное теплоснабжение | 0 | 0 |
| Централизованное газоснабжение | 73,9 | 77,9 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | 4816,57 | 5676,828 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | 18,503 | 18,503 |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 61,034 | 106,766 |
| Водоотведение (тыс. м³) | 7,665 | 7,665 |
| Газоснабжение (тыс. м3 /год) | 2237,84 | 3375,8 |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | 4,54 | 5,99 |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |
| Электроснабжение | н/д | - |
| Водоснабжение | н/д | - |
| Водоотведение | н/д | - |
| Теплоснабжение | н/д | - |
| Газоснабжение | н/д | - |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

-проведение капитального ремонта сетей водоснабжения;

- строительство водопроводной сети в с. Спасское и п. Томанский на вновь осваиваемых территориях;

- внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков).

В области теплоснабжения:

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- бесперебойная работа в области теплоснабжения;

- повышение качества предоставления услуги в области теплоснабжения;

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.

В области электроснабжения:

- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения;

- отсутствие травматизма у детей.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах сельского поселения Спасское не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2022-2033 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета, бюджета эксплуатирующей организации и внебюджетных источниках.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Таблица 25 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов

Наименование

-Сырье, основные материалы

-Вспомогательные материалы

-Затраты на оплату труда

-Страховые взносы

-Амортизация

-Прочие расходы

В т.ч. цеховые расходы

-общехозяйственные расходы

Итого затраты:

Недополученный по независящим причинам доход

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

Прибыль от товарной продукции

Необходимая валовая выручка

Таблица 26– Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.203 | 01.07.2023-31.12.203 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.01.2025-31.12.2025 | 01.01.2026-30.06.2026 | 01.07.2026-31.12.2026 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 52,52 | 53,57 | 53,57 | 55,18 | 55,18 | 56,87 | 56,87 | 58,64 | 58,64 | 60,46 | 60,46 | 62,33 |
| Водоотведение | руб./м3 | 36,01 | 37,20 | 37,20 | 38,4 | 39,7 | 40,9 | 40,9 | 42,2 | 42,2 | 43,6 | 43,6 | 45,04 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 1855,2 | 1903,4 | 1903,4 | 1952,9 | 1952,9 | 2003,7 | 2003,7 | 2055,8 | 2055,8 | 2109,2 | 2109,2 | 2159,9 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 5,54 | 5,73 | 5,73 | 5,94 | 5,94 | 6,14 | 6,14 | 6,36 | 6,36 | 6,58 | 6,58 | 6,81 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,12 | 3,23 | 3,23 | 3,34 | 3,34 | 3,46 | 3,46 | 3,58 | 3,58 | 3,71 | 3,71 | 3,84 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 598,16 | 598,16 | 598,16 | 610,51 | 610,51 | 623,3 | 623,3 | 636,42 | 636,42 | 649,8 | 649,8 | 663,4 |
|  | руб./чел | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 99,2 | 99,2 | 101,3 | 101,3 | 103,4 | 103,4 | 105,6 | 105,6 | 107,8 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |
|  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
|  |  | 01.01.2027-30.06.2027 | 01.07.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-30.06.2028 | 01.07.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-30.06.2029 | 01.07.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-30.06.2030 | 01.07.2030-31.12.2030 | 01.01.2031-30.06.2031 | 01.01.2031-31.12.2031 | 01.01.2032-30.06.2032 | 01.07.2032-31.12.2032 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 62,33 | 64,26 | 64,26 | 66,26 | 66,26 | 68,31 | 68,31 | 70,43 | 70,43 | 72,61 | 72,61 | 74,86 |
| Водоотведение | руб./м3 | 45,04 | 46,48 | 46,48 | 48,02 | 48,02 | 49,6 | 49,6 | 51,2 | 51,2 | 52,93 | 52,93 | 54,68 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 2159,9 | 2216,0 | 2216,0 | 2273,6 | 2273,6 | 2328,21 | 2328,21 | 2381,8 | 2381,8 | 2436,54 | 2436,54 | 2497,5 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 6,81 | 7,05 | 7,05 | 7,3 | 7,3 | 7,55 | 7,55 | 7,82 | 7,82 | 8,09 | 8,09 | 8,37 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,84 | 3,97 | 3,97 | 4,11 | 4,11 | 4,25 | 4,25 | 4,4 | 4,4 | 4,56 | 4,56 | 4,71 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 663,4 | 677,36 | 677,36 | 691,6 | 691,6 | 706,1 | 706,1 | 720,94 | 720,94 | 736,1 | 736,1 | 751,6 |
|  | руб./чел | 107,8 | 110,1 | 110,1 | 112,4 | 112,4 | 114,8 | 114,8 | 117,2 | 117,2 | 119,7 | 119,7 | 122,2 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |
|  |  | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
|  |  | 01.01.2033-30.06.2033 | 01.01.2033-31.12.2033 | 01.01.2034-30.06.2034 | 01.01.2034-31.12.2034 | 01.01.2035-30.06.2035 | 01.07.2035-31.12.2035 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 74,86 | 77,18 | 77,18 | 79,58 | 79,58 | 82,04 |
| Водоотведение | руб./м3 | 54,68 | 56,59 | 56,59 | 58,46 | 58,46 | 60,4 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 2497,5 | 2562,4 | 2562,4 | 2621,3 | 2621,3 | 2689,5 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 8,37 | 8,67 | 8,67 | 8,97 | 8,97 | 9,28 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 4,71 | 4,88 | 4,88 | 5,05 | 5,05 | 5,23 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 751,6 | 767,32 | 767,32 | 783,4 | 783,4 | 799,9 |
|  | руб./чел | 122,2 | 124,8 | 124,8 | 127,4 | 127,4 | 130,1 |

# Тарифы на 2022 год (с 01.01.2022-30.06.2022 гг.) действуют на основании:

# - Газоснабжение :Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области № 235 от 28.07.2020 г.;

# - Водоснабжение: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №525 от 24.11.2020 г.

# - Электроснабжение: : Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №666 от 10.12.2020 г.

- Обращение с ТКО: : Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №781 от 19.12.2019 г.

# Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:

1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. По сведениям ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2016 г. № 834.

2. Водоснабжение – обеспечение водой осуществляется от индивидуальной скважины.  Отвод стоков от объекта предусмотреть в индивидуальный выгреб.

3. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.

4. Газоснабжение – данные о технической возможности подключения к газовой сети отсутствуют.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица 27 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в сельском поселении Спасское

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. (базовый год) | 2022г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 -2033 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008г №250 | НЕ БОЛЕЕ 18% |
| Не превышает показательот09.04.2008 г №250 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 40 | 38,5 | 37 | 35,5 | 34 | 32,5 | 20 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250 | НЕ БОЛЕЕ 20% |
| Превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 87 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250 | НЕ МЕНЕЕ 87% |
| Превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 30 | 28,8 | 27,6 | 26,4 | 25,2 | 24 | 15 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250 | НЕ БОЛЕЕ 15% |
| Превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Спасское равен 3000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 1500 до 3000 рублей.

Согласно данным Администрации сельского поселения Спасское количество людей, получающих субсидии из бюджета составляет 30% (563 человека (201 семья). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 301 500 до 603 000  рублей в месяц.

11. Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является Глава сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Спасское, советом сельского поселения Спасское.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.